# CO2 regnskab for Egedal Kommune 2007

Egen anlægs- og bygningsdrift

# CO2 regnskab for Egedal Kommune 2007

Egedal Kommune indgik i 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening samt en ”Kurveknækkeraftale” med Elsparefonden.

Formålet med aftalerne er at sætte konkrete mål på kommunens klimaindsats. I aftalerne forpligter kommunen sig som virksomhed til at reducere elforbruget og CO2-udslippet med 2% om året frem til 2012.

Egedal Kommunes aftaler med Elsparefonden og Danmarks Naturfredningsforening baserer sig på et basisår, som Egedal Kommune har fastsat til, at være 2007 – hvilket samtidig er år 1 for den nye organisation, der skal varetage bygningsvedligeholdelse og energiledelse af kommunens egne anlæg og bygninger.

Det fremgår af CO2-regnskabet, at de kommunale bygninger og de tekniske anlæg i år 2007 står for en udledning på ca. 9.910 Ton CO2 pr år. Derudover har kommunen CO2-udledning fra kørsel på 641 Ton CO2.  I alt udleder Egedal Kommune som virksomhed 10.551 Ton CO2 pr år.

Egedal Kommune har i sin kortlægning støttet sig til Danmark Naturfredningsforenings Vejledning til opgørelse og dokumentation af kommunens CO2 udledninger og –reduktioner. Med introduktion af begreberne relevans, potentiale og styrbarhed lægger vejledningen op til en pragmatisk og resultatorienteret tilgang, som virker fornuftig og hensigtsmæssig når målet er reduktioner.

Fastlæggelse af et basisår er afgørende og data herfra er bearbejdet så korrekt som muligt. Det vigtige, når datamateriale skal anvendes til sammenligninger er, at der anvendes samme veldefinerede beregningsmetoder år efter år. Der vil altid være fejlkilder og populært sagt gælder det om at gentage de samme fejl for at opnå et ensartet grundlag til, at påvise en udvikling. Det endelige samlede energiforbrug kan afvige fra andre opgørelser og dermed være upræcist. Til gengæld vil den reduktion, vi ønsker at synliggøre kunne angives med en mindre fejlmargen når den fastlagte beregningsmetode anvendes år for år.

Energiforbrug

| Egedal Kommune 2007 |
| --- |
|  | Areal | Elforbrug | Varmeforbrug | Energiforbrug | Elforbrug | Varmeforbrug |
| Energiforbrug |  | ex elvarme |  | i alt |  |  |
| Egen anlægs- og bygningsdrift | m2 | MWh | MWh | MWh | kWh / m2 | kWh / m2 |
| Administrationsbygninger | 15.099 | 1.063 | 1.714 | 2.777 | 70 | 114 |
| Skoler | 113.467 | 3.031 | 14.771 | 17.802 | 27 | 130 |
| Daginstitutioner | 24.765 | 1.190 | 4.004 | 5.194 | 48 | 162 |
| Fritids- og ungdomsklubber | 4.287 | 220 | 737 | 957 | 51 | 172 |
| Ældrepleje | 5.906 | 297 | 696 | 994 | 50 | 118 |
| Kulturinstitutioner | 15.117 | 676 | 2.221 | 2.897 | 45 | 147 |
| Obligatoriske i hht DN | 178.641 | 6.477 | 24.143 | 30.621 | 36 | 135 |
| Sportsanlæg | 23.737 | 1.114 | 3.184 | 4.298 | 47 | 134 |
| Tekniske anlæg | 6.809 | 1.467 | 477 | 1.944 |  | 70 |
| Sum | 209.187 | 9.058 | 27.804 | 36.862 |  |  |

CO2 -udledning

| Egedal Kommune 2007 |
| --- |
| Energiforbrug og CO2 - udledning | Co2-udledning varmeforbrug | Co2-udledning elforbrug | Co2-udledning i alt |
| Egen anlægs- og bygningsdrift | T / år | T / år | T / år |
| Administrationsbygninger | 244 | 623 | 867 |
| Skoler | 2.289 | 1.776 | 4.065 |
| Daginstitutioner | 852 | 698 | 1.550 |
| Fritids- og ungdomsklubber | 138 | 129 | 267 |
| Ældrepleje | 122 | 174 | 296 |
| Kulturinstitutioner | 374 | 258 | 632 |
| Obligatoriske aktiviteter i hht DN | 4.019 | 3.658 | 7.677 |
| Sportsanlæg | 639 | 653 | 1.291 |
| Tekniske anlæg | 83 | 859 | 942 |
| Sum bygninger | 4.741 | 5.170 | 9.910 |
| Kørsel |  |  | 641 |
| Sum CO2 egen virksomhed |  |  | 10.551 |

Transport

| Egedal Kommune 2007 | Antal liter | C02 udledning |
| --- | --- | --- |
| C02 udledning |  | Ton |
| Kørsel i kommunens biler |  |  |
| Benzin | 66.932 | 161 |
| Diesel | 122.436 | 324 |
| Kørsel i egne biler |
| 905.161 km a 164 g/km |  | 156 |
| Samlet CO2-udledning fra kørsel | 641 |