Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune

19. februar 2009

Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune

19. februar 2009

Ref	8719033B

CO2 kortlægning(01)

Version 01

Dato 2009-02-16

Udarbejdet af JTK

Kontrolleret af

Godkendt af

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1

1.1	Introduktion til CO2 kortlægning	1

1.2	Kommunernes CO2-beregneren	2

2.	Kortlægning	2

2.1	Generelt	3

2.2	Elforbrug	3

2.3	Fjernvarmeproduktion	4

2.4	Varmeforbrug	4

2.4.1	Naturgas	4

2.4.2	Fjernvarme	5

2.4.3	Olieforbrug	5

2.4.4	Elvarme	6

2.4.5	Varmeforbrug samlet	6

2.5	Transport og mobile kilder	7

2.6	Landbrug	8

2.7	Affaldsdeponi og spildevand	10

3.	Resultater	10

4.	Litteratur	18

# Indledning

## Introduktion til CO2 kortlægning

EU har opsat mål i EU's klima- og energipakke, som gør medlemslandene forpligtet til at reducere deres udslip af drivhusgasser med 20 % inden år 2020 i forhold til 2005. Samtidig er der et mål om, at 20 % af energien i år 2020 skal komme fra vedvarende energikilder som eksempelvis vind, sol, biogas, vandkraft og lignende. Endelig vil man have gang i en indsats i forhold til de områder, der ikke er belagt med særlige kvoter som transport og landbrug, udledninger fra disse ikke kvotebelagte områder skal dog ”kun” reduceres med 10 % i forhold til 2005.

En ny aftale forventes på plads i 2009, når FN afholder klimatopmøde i København (COP 15). Erfaringer med internationale aftaler viser imidlertid at der kan være langt fra tanke til handlingen.

Danmarks bidrag til at nå den samlede målsætning er i Kommissionens oplæg sat til 20 % drivhusgasreduktion i den kvotebelagte sektor. Herudover skal Danmark op på 30 % vedvarende energi i 2020, hvilket svarer til 26,8 % efter den danske måde at opgøre tallet på. I den ikke-kvotebelagte sektor lægger Kommissionen op til, at Danmark skal reducere med 20 % inden 2020.

Formålet med denne kortlægning er, at få opgjort udledningen af drivhusgasser i Egedal Kommune for året 2007. Opgørelsen skal så vidt muligt fordeles på sektorerne:

- Husholdninger

- Offentlige sektorer (herunder kommunens virksomhed)

- Serviceerhverv

- Industri (inkl. byggeri og anlæg)

- Landbrug og gartnerier

Formålet med opgørelsen er at få identificeret kilderne til de væsentligste drivhusgasudledninger for herved at rette den efterfølgende indsats mod netop de kilder, hvor der er potentiale for væsentlige reduktioner uden at det får overskyggende konsekvenser med hensyn til økonomi, service eller andet.

Kortlægningen i Egedal Kommune afgrænses til at omfatte alle udledningerne inden for Egedals kommunegrænse. CO2-udledning fra elproduktion medtages også fra den el der ”importeres” til kommunen, samtidig med at den elproduktion, der sker indenfor kommunegrænsen fra eksempelvis vindmøller, medtages.

## Kommunernes CO2-beregneren

Grundlæggende beregnes udledningen af drivhusgasser som en aktivitet gange med en emissionsfaktor. For visse aktiviteter anvendes der gennemsnitlige værdier, hvilket også kaldes Tier 1 niveau , mens der for andre aktiviteter er lavet beregninger på enten Tier 2 eller Tier 3. Tier 1 niveau vælges som regel, når aktiviteten ikke vurderes til at være væsentlig, eller hvor der ikke kunne indsamles data til mere detaljerede beregninger. Tier 2 og tier 3 vælges derimod, når aktiviteten anses som væsentlig, og når aktiviteten måske afviger fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det ofte vanskeligt, at iværksætte virkemidler mod en aktivitet, som er beregnet på en gennemsnitbetragtning, da virkningen ikke kan måles.

Den generelle beregningsmetode følger IPCC’s metode til beregning af nationale CO2-opgørelser (IPCC, 2006). Siden har Kommunernes Landsforening (KL) og Klima- og Energiministeriet (KEMIN) udarbejdet en CO2-beregner for kommuner. Denne kortlægning følger generelt samme opbygning, som CO2-beregneren. Der er dog udeladt opgørelse for opløsningsmidler, som på landsplan udgør mindre en 0,2 % samt arealanvendelse, som omhandler allerede etablerede vådområder, parker, skov mv.

# Kortlægning

Kortlægningen er for foretaget for år 2007.

Kortlægningen foretages i Klima- og Energiministeriets CO2-beregner. Områder som industrielle procesemissioner og arealanvendelse er ikke inddraget i denne kortlægning, da disse områder ikke anses som væsentlige i forhold til det krævende ressourceforbrug til dataindsamling.

I Tabel 1 ses en oversigt over de tierniveauer, som er anvendt i denne kortlægning. Dette er en indledende kortlægning, som kan detaljeres yderligere ved at undersøge de nærmere forhold blandt andet vedrørende energiforbrug ved de større virksomheder, transportforhold og omlagte arealer fra landbrug til parker, skove mv.

| Område | Tier | Databehov |
| --- | --- | --- |
| El- og fjernvarme | Tier 2 | Elforbrug fordelt på sektorer samt oplysninger om fjernvarmeproduktion. |
| Individuel opvarmning | Tier 2 + 3 for husholdninger | Brændselsforbrug fordelt på sektorer (dels baseret på BBR register, dels på oplysninger fra varme- og elforsyningsselskaber) |
| Vejtrafik | Tier 2 | Trafikarbejdet i kommunen |
| Fly trafik samt ikke-vejgående mobile kilder | Tier 1 | Befolkning |
| Landbrug | Tier 1 | Antal dyr og ha landbrugsjord i rotation samt med vedvarende græs. |
| Affaldsdeponi og spildevand | Tier 1 | Befolkning over de sidste 50 år. |

Tabel 1. Oversigt over tier niveauer for CO2-opgørelsen i Egedal Kommune

## Generelt

De generelle data, som CO2-beregneren anvender er følgende:

| Indbyggertal | 40.057 | indbyggere |
| --- | --- | --- |
| Landbrugsareal | 5510 | Ha |
| Skovareal | 1100 | Ha (år 2000) |
| Beregningsår | 2008 |  |

Tabel 2. Generelle oplysninger til CO2-beregneren

## Elforbrug

Elektricitet i Egedal Kommune bliver leveret af Dong Energy A/S. Forbruget ses i Tabel 3, hvor det tydeligt fremgår, at private husholdninger står for langt den største andel med over 54 % af det samlede forbrug. Sektoren ”offentlige virksomheder” inkluderer hovedsageligt kommunens virksomhed samt forsyningsvirksomheder, rensningsanlæg og øvrige statslige ejendomme. Det er dog uden forbruget til vejbelysning, som ikke er opgivet af Dong Energy.

| Elforbrug fordelt på sektorer | Forbrug |  |
| --- | --- | --- |
| Private husholdninger | 81.769.014 | kWh |
| Offentlige virksomheder | 20.300.164 | kWh |
| Service og erhverv | 22.414.780 | kWh |
| Industri | 18.555.267 | kWh |
| Bygge og anlæg | 1.583.347 | kWh |
| Landbrug og gartnerier | 4.809.443 | kWh |
| S-tog | 2.409.764 | kWh |
| I alt | 151.497.764 | kWh |

Tabel 3. Elforbrug på sektorer. Offentlige virksomheder inkluderer hovedsageligt kommunens virksomhed. Det var ikke muligt at separere kommunens forbrug fra øvrige offentlige institutioners forbrug.

## Fjernvarmeproduktion

Der er to fjernvarmesystemer i Egedal Kommune, Smørum Kraftvarmeværk og Søsum varmeværk.

Smørum Kraftvarmeværk har tre motorer, som både producere varme og elektricitet. Desuden er der en kedel, som leverer størsteparten af varmesalget.

På Slagslunde Kraftvarmeværk er der ligeledes både en motor til kraftvarmeproduktion og en kedel til varmeproduktion alene. På Slagslunde er det dog motoren som leverer langt den største del af varmen.

Det gennemsnitlige nettab for de to fjernvarmenet er beregnet til 26,9%.

Den samlede emission fra fjernvarmeproduktionen er beregnet ved 200 % metoden, som angiver at varmevirkningsgraden er på 200 %, når der er kraftvarmeproduktion. Den samlede emission for fjernvarmeproduktionen udgør derfor 8315 ton for de to værker tilsammen.

|  | Forbrug naturgas Nm3/år | Produceret el MWh | Produceret varme MWh | Varmevirkningsgrad | Ledningstab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smørum Kraftvarmeværk - motorer | 3.264.103 | 14.787 | 17.120 | 200 % | 26 % |
| Smørum kraftvarmeværk - Kedel | 2.729.073 | 0 | 31.781 | 106 % | 26 % |
| Søsum varmeværk Motor | 1.062.096 | 4220 | 5958 * | 200 % | 35 % |
| Slagslunde Kraftvarme Kedel | 37.706 | 0 | 373 * | 90 % | 35 % |

Tabel 4. Produktionsdata for fjernvarmeproduktionen i Egedal Kommune.
* beregnet varmeproduktion på Slagslunde Kraftvarmeværk

## Varmeforbrug

Varmeforbrug i Egedal kommune fordeler sig hovedsageligt på naturgas, olie, fjernvarme samt elopvarmning.

### Naturgas

Der er indhentet oplysninger fra HNG om naturgasforbruget, som er opdelt på tre typer forbruger: små forbruger, store forbrugere og varmeværker. Disse værdier er korreleret med BBR beregninger, hvor det er estimeret hvordan forbruget fordeler sig mellem private husstande, service og erhverv, industri, landbrug og gartnerier og øvrige offentlige institutioner. Forbruget i kommunens ejendomme er bestemt til 1.175.562 Nm3, og resten af forbruget fordeles herefter i forhold til BBR beregningerne.

| Naturgasforbrug | Forbrug i volumen | Forbrug i energiindhold |
| --- | --- | --- |
| Private husholdninger | 13.258.810 | Nm3 | 525.049 | GJ |
| Kommunens virksomhed | 1.175.562 | Nm3 | 46.552 | GJ |
| Service og erhverv | 2.313.841 | Nm3 | 91.628 | GJ |
| Industri | 1.046.019 | Nm3 | 41.422 | GJ |
| Gartnerier og landbrug | 131.656 | Nm3 | 5.214 | GJ |
| Øvrige offentlige institutioner | 31.222 | Nm3 | 1.236 | GJ |
| I alt | 17.957.109 | Nm3 | 711.102 | GJ |

Tabel 5. Naturgasforbrug i Egedal Kommune, kilde: HNG Salg A/S. Det er i alt 8655 naturgaskunder, men de kan ikke direkte fordeles på sektorer

### Fjernvarme

Fjernvarmeforbruget er oplyst af Smørum Kraftvarmeværk og af E.ON, som driver fjernvarmeværket i Slagslunde. Det ses af Tabel 6, at fjernvarmen næsten udelukkende forsyner private boliger i områderne.

| Fjernvarmeforbrug [MWh) | Smørum | Slagslunde | Antal forbrugere | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Private husholdninger | 34.667 | 3301 | 2683,704 | 37.968 |
| Kommunens virksomhed | 247 | 506 | 20,416 | 753 |
| Service og erhverv | 141 | 95 * | 11,952 | 236 |
| Industri | 212 | - | 14,928 | 212 |
| Gartnerier og landbrug | 0 | - |  | 0 |
| Øvrige offentlige institutioner | 0 | - |  | 0 |
| I alt | 35.267 | 3902 | 2731 | 39169 |

Tabel 6. Fjernvarmeforbrug i Egedal Kommune.
* oplyst som ”Øvrige kilder”

### Olieforbrug

Det har ikke været muligt at fremskaffe faktiske olieforbrug til rumopvarmning i Egedal Kommune. Forbruget er derfor vurderet ud fra oplysninger i BBR registeret og nøgletal om energibehov til opvarmning ved forskellige bygningsanvendelser (Rambøll, 2008). I de olieopvarmede ejendomme med en supplerende varmekilde forudsættes det, at den dækker 30 % af varmebehovet.

| Sektor | Antal forbrugere af olie som primær kilde til opvarmning | Olieforbrug til rumopvarmning MWh |
| --- | --- | --- |
| Private husholdninger | 2.082 | 40.170 |
| Kommunens virksomhed | 33 | 5.826 |
| Service og erhverv | 119 | 9.242 |
| Industri | 114 | 8.358 |
| Gartnerier og landbrug | 400 | 12.353 |
| Øvrige offentlige institutioner | - | 0 |
| I alt | 2.748 | 75.949 |

Tabel 7. Forbrug af olie til rumopvarmning, beregnet på baggrund af BBR oplysninger

Det anbefales, for at forbedre datagrundlaget, at BBR registeret over tid bliver opdateret.

### Elvarme

Der findes ifølge elforbrugsopgørelsen fra DONG Energy i alt 1761 private boliger med elopvarmning. Dette er væsentlig færre end oplyst i BBR registeret, og der er således ikke overensstemmelse mellem BBR registeret og DONG’s oplysninger om elopvarmede boliger.

Elforbruget til opvarmning er beregnet ud fra det merforbrug boliger med elopvarmning har i forhold til boliger, som ikke er elopvarmet. Forbruget til opvarmning er beregnet til ca. 11.125 MWh og udgør herved en CO2-udledning på ca. 7000 ton. Varmepumper og varmeblæsere er ikke inkluderet i denne opgørelse, men er en del af elforbruget beskrevet i afsnit 2.2.

Elforbruget i Tabel 8 er inkluderet i elforbrug i afsnit 3.1.

| Boligtype | Antal boliger med elvarme | Skønnet forbrug til opvarmning |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lejligheder med elvarme | 49 | 243,285 | kWh/år |
| Enfamiliehuse med elvarme | 1,638 | 10,447,978 | kWh/år |
| Enfamiliehuse med varmepumpe | 74 | 434,154 | kWh/år |
| I alt | 1761 | 11,125,417 | kWh/år |

Tabel 8. Elforbrug til opvarmningsformål i Egedal Kommune, beregninger baseret på elforbrugsopgørelse fra DONG.

### Varmeforbrug samlet

Det samlede varmeforbrug udgør ca. 324.000 MWh fordelt som vist i Tabel 9. Det ses heraf, at varmeforbruget er domineret af naturgas, som leverer ca. 62 % af varmebehovet.

| Varmeforbrug [MWh] | fjernvarme | Naturgas | Olie | Elvarme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Private husholdninger | 37.968 | 145.847 | 40.170 | 11.125 |
| Offentlige virksomheder | 753 | 13.274 | 5.826 | - |
| Service og erhverv | 236 | 25.452 | 9.242 | - |
| Industri | 212 | 11.506 | 8.358 | - |
| Landbrug og gartnerier | 0 | 1.448 | 12.353 | - |
| I alt | 39.169 | 197.528 | 75.949 | 11.125 |

Tabel 9. Samlet varmeforbrug i MWh per år i Egedal Kommune.

For at forbedre datagrundlaget og få et mere præcis billede af kommunens CO2-udledning, bør man fremover indhente oplysninger om energiforbrug hos de største virksomheder i kommunen. Herved fås også et mere præcis indtryk af, hvor meget energi der anvendes til rumopvarmning og hvor meget der anvendes til procesvarme.

## Transport og mobile kilder

Transport og mobile kilder er opdelt på vej-, tog-, fly- og skibstrafik, fiskeri og ikke-vejgådende mobile kilder. Vejtrafikken samt flytrafikken er de væsentligste bidragsydere til området om transport.

Vejtrafikken er vurderet ud fra resultater fra DTU’s transportvaneundersøgelse, hvor borgere i hele Danmark spørges ind til der transportvaner. Svarene er kategoriseret ind i forskellige typer af transportmidler og for forskellige af de tidligere amter. Transportarbejdet fra knallerter, motorcykler og busser beregnes herefter. Undersøgelsen er en statistik på transportarbejde pr person fordelt på forskellige landsdele og bystørrelser. Beregningerne er baseret på svar givet af borgere i det tidligere Frederiksborg Amt. Resultatet er således en indikation på, hvor meget borgere Egedal Kommune transporterer sig. Det vil sige, at det ikke er et resultat for hvor meget trafik som finder sted indenfor kommunens grænser, da trafik fra borgere fra andre kommuner ikke er inkluderet. Derimod er udpendling (Egedals borgeres trafik udenfor kommunegrænsen) medtaget.

| Årlig persontransport Vejtrafik | Person-kilometer |  |
| --- | --- | --- |
| Knallert + MC | 6.1 | Mio. km |
| Personbil - fører | 386 | Mio. km |
| Vare- / lastbil | 35 | Mio. km |
| Personbil - passager | 128 | Mio. km |
| Bus | 18 * | Mio. km |
| Samlet udledning fra vejtrafik | 76.892 | ton CO2 |

Tabel 10: Årlig persontransport i Egedal Kommune
* det antages, at der gennemsnitlig er ca. 18 personer i en bus, dvs. trafikarbejdet for busser er ca. 1 mio. km buskørsel.

Da vejtrafikken udgør en meget væsentlig del af de samlede CO2-udledninger i Egedal Kommune, bør man forbedre datagrundlaget for CO2-kortlægningen ved at få kortlagt trafikarbejdet i kommunen mere præcist. Dette kan gøres ved trafiktællinger og trafikmodeller eller ved at lave en spørgeundersøgelse om borgernes trafikadfærd.

Da togtrafikken kun indeholder dieseldrevne tog, da eldrevne tog er indeholdt i elforbrug, er togtrafikken i Egedal Kommune sat til nul. Ligeledes er fiskeri og skibstrafik for Egedal kommune, da kommunen ikke har nogen havn. Flytrafikken kan med CO2-beregneren kun beregnes på Tier 1 niveau på baggrund af kommunens befolkning. Beregninger for CO2 fra flytrafik gælder kun for indenrigsflyvninger.

Ligeledes beregnes ikke-vejgående kilder, som indeholder alt fra plæneklippere, til trucks og entreprenørmaskiner til at være på tier 1 niveau. Det er ikke her muligt at indhente oplysninger fra olieselskaberne om det eksakte forbrug til disse kilder.

## Landbrug

Landbruget bidrager til udledningen af drivhusgasser med en række af aktiviteter. I dette afsnit beskrives kun de ikke energirelaterede emissioner, da disse er inkluderet under de forrige afsnit. Denne kategori indeholder drivhusgasudledninger fra landbrug og gartneriers ikke energirelaterede udledninger. Det vil sige, at el- og varmeforbrug samt transportarbejde i landbrug og gartnerier ikke er indeholdt i denne del. Til gengæld dækker beregningerne metanudledninger dels direkte fra dyr (tarmgas) og dels fra lagring og behandling af gylle. Lattergas fra lagring og behandling af gylle samt fra anvendelse af gødning er også inkluderet.

Landbruget dækker ca. 5509 hektar hvoraf ca. 4120 Ha er i rotation og de resterende 1389 Ha. er med vedvarende græs. Egedal Kommune har altså et meget begrænset landbrug i kommunen.

Beregningerne for landbrug svarer til Tier 1 i CO2-beregneren fra KL og KEMIN. Til dette niveau skal der anvendes data for antal dyr i kommunen. Tarmgas og lagring af gylle medfører en samlet udledning af metan og lattergas svarende til ca. 3808 ton CO2. Antal dyr og udledning af drivhusgasser ses i Tabel 11.

| Heste, antal | 817 |
| --- | --- |
| Malkekøer, antal | 215 |
| Kvier, antal | 643 |
| Tyre og tyrekalve, antal | 483 |
| Ammekøer, antal | 431 |
| Får, antal moderfår | 0 |
| Geder, antal modergeder | 0 |
| Søer, antal | 16 |
| Smågrise, antal 7-31 kg | 53 |
| Slagtesvin, antal 31 kg-slagtning | 519 |
| Dådyr, antal hinder | 0 |
| Ræve, antal | 0 |
| Mink, antal tæver | 300 |
| Raccon, antal | 0 |
| Æglæggere, antal | 9450 |
| Slagtekyllinger, antal | 0 |
| Kalkuner, antal | 0 |
| Gæs, antal | 0 |
| Ænder, antal | 0 |
| Metan emission fra husdyr og gødningslagre | 138.313 kg |
| Lattergasemission fra gødningslagre | 2.120 kg |
| Total emission, husdyr, CO2-ækv. | 3.808.737 kg |

Tabel 11. Antal af dyr i Egedal kommune, kilde: DMU, 2009

Den gennemsnitlige kvælstoftildeling er vurderet til at være gennemsnitlig i Egedal Kommune, dvs. 130 kg N per ha i rotation og 50 kg per ha. for vedvarende græs (DMU, 2009). Udledningen af drivhusgasser afhænger desuden af ovenstående antal dyr og mængder af gødning fra dyr. Den samlede udledning af drivhusgasser fra landbrugssektoren udgør således 8708 ton CO2-ækvivalenter.

| Landbrugsareal i rotation, total areal | 4120 ha | DMU |
| --- | --- | --- |
| Vedvarende græs, total areal | 1389 ha | DMU |
| Organiske landbrugsjorde, areal | 0 ha | Ikke oplyst |
| Gennemsnitlig N tildeling, landbrugsjord | 130 kg/ha | Standardværdi, DMU |
| Gennemsnitlig N tildeling, vedvarende græs | 50 kg/ha | Standardværdi, DMU |
| Andel af landbrugsareal med korn | 65% | Standardværdi, DMU |
| Andel af halmen bjærget | 60% | Standardværdi, DMU |
| Total CO2 udledning fra landbrugssektoren | 8807 | Ton CO2-ækv. |

Tabel 12. Data vedrørende landbrugsareal

## Affaldsdeponi og spildevand

Affald bidrager med udledningen af drivhusgasser idet, affald, som er nedbrydeligt og som er deponeret i løbet af de sidste 50 år stadig kan bidrage med udledningen af metan. Udledningen af metan er vurderet ud fra befolkningen i Egedal Kommune i løbet af de sidste 50 år. Befolkningen fra 1960 til 1970 er skønnet ud fra sogneopgørelser for årene 1960 og 1965. Da sognene ikke har samme areal som i dag, er værdierne korrigeret for dette. Befolkningstallet for 1971 til 2008 er fundet på Danmarks Statistik. De anvendte befolkningstal ses i Bilag 1.

Udledningen af drivhusgasser fra affald deponeret af Egedal kommunes borgere udgør svarende til 2900 ton CO2.

Udledningen fra spildevandshåndtering udgør ca. 2360 ton CO2-ækvivalenter.

# Resultater

Egedal Kommune er vurderet til at have en samlet udledning på 268.000 ton CO2 som fordeler sig som vist i Tabel 13. Resultatet er givet i CO2-ækvivalenter, hvilket indebærer en omregning fra metan og lattergas til en tilsvarende mængder CO2.

| Ton CO2-ækvivalenter | El til apparater mv. | Kollektiv opvarmning | Individuel opvarmning | Transport | Ikke-energi-relaterede | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elforbrug, inkl. s-tog og elvarme | 86.795 |  | 6.998 | 1.516 |  | 95.309 |
| Fjernvarme |  | 8.315 |  |  |  | 8.315 |
| Naturgas |  |  | 40.376 |  |  | 40.376 |
| Olieforbrug |  |  | 20.233 |  |  | 20.233 |
| Vejtransport |  |  |  | 77.264 |  | 77.264 |
| Flytransport |  |  |  | 1.042 |  | 1.042 |
| Anden ikke-vejgående |  |  |  | 11.404 |  | 11.404 |
| Landbrug |  |  |  |  | 8.807 | 8.807 |
| Affald og spildevand |  |  |  |  | 5.260 | 5.260 |
| I alt | 86.795 | 8.315 | 67.607 | 91.226 | 14.067 | 268.010 |

Tabel 13. Samlede resultater for udledning af drivhusgasser i Egedal Kommune

De væsentligste konklusioner er:

- Elforbruget, inkl. el til opvarmning og til S-togsdrift udgør den største kilde til CO2-udledningen med 35 % af den samlede udledning

- Transportområdet udgør ca. 34 % af den samlede udledning, og vejtransporten alene udgør ca. 29 %

- Varmeforbruget er årsag til en udledning svarende til 28 %, hvoraf naturgas udgør ca. halvdelen, selvom ca. 62 % af varmeforbruget dækkes af naturgas.

- Udledninger fra deponeringsanlæg og spildevandshåndtering udgør samlet set ca. 5 %.

- Den sektor, som bidrager mest, er private husholdninger i kraft af deres el- og varmeforbrug.

- Landbrug står kun for ca. 5 % af udledningen i kommunen

Elforbrug sammen med transport udgør de største CO2-udledende aktiviteter. Det samlede elforbrug inklusiv elforbrug til elvarme og til drift af S-toge, udgør således 35 % af den samlede udledning i Egedal Kommune. Tilsvarende udgør transporten 33 % hvoraf især vejtransport udgør et stort bidrag med hele 29 %.

Figur 1. Udledning af drivhusgasser fordelt på kilder

Opvarmningsformål, som inkluderer både el, fjernvarme, olie og naturgas udgør ligeledes et væsentligt bidrag med 28 %. Ikke energirelaterede udledninger, som skyldes udledninger fra deponeringsanlæg og spildevandshåndtering udgør samlet set ca. 5 %.

Figur 2. Udledning af drivhusgasser fordelt på formål

Figur 3 viser at især private husholdninger står for en meget stor del af udledningen af drivhusgasser. Offentlige virksomheder består næsten kun udelukkende af kommunale institutioner, som således udgør 7 % af udledningen i kommunen. Service og erhverv er sammen med industrien ansvarlig for 15 % af de samlede udledninger.

Figur 3. Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer

Det ses af Figur 4 at udledningen fra private kommer fra elforbruget, og resten fra opvarmning.

Figur 4. Udledning af drivhusgasser fordelt på sektorer og kilder ekskl. udledninger fra transport, affald og spildevandsbehandling.

Varmeforsyningen i Egedal Kommune er som bekendt baseret meget på naturgasforsyning. Naturgas som kilde til opvarmning udgør ca. 62 % af energiforbruget og 53 % af drivhusgasserne fra rumopvarmning. Olie som brændsel til individuel opvarmning udgør 23 % af energiforbruget og 27 % af udledningen, mens elvarmen udgør hele 9 % af udledningen, selvom den kun udgør 3 % af energibehovet. Fjernvarme udgør ca. 11 til 12 % både i forhold til energiforbrug og CO2-udledning..

Figur 5. Fordeling af energiforbrug til varmeforsyning

Figur 6. Fordeling af drivhusgasser fra varmeforsyning

Udledningen af CO2 fra transportsektoren er domineret af personbilskørsel, som står for ca. 86 % af udledningen fra transportsektoren.

Figur 7. Fordeling af drivhusgasser fra persontransport, ekskl. ikke-vejgående mobile kilder.

# Litteratur

DMU 2009: ”Drivhusgasopgørelse på kommuneniveau – Beskrivelse af beregningsmetoder”, baggrundsrapport til den kommunale CO2-beregner

Rambøll 2008: ”Varmeplan Danmark”, Bilag 1 Varmeatlas, udarbejdet af Rambøll og Ålborg Universitet for Dansk Fjernvarme, 2008

Bilag 1: Befolkning 1960 - 2006

| År | Befolkning | Note |
| --- | --- | --- |
| 1960 | 7.807 | estimeret ud fra sogneopgørelser |
| 1961 | 8.275 | estimeret |
| 1962 | 8.772 | estimeret |
| 1963 | 9.298 | estimeret |
| 1964 | 9.856 | estimeret |
| 1965 | 10.180 | estimeret ud fra sogneopgørelser |
| 1966 | 11.503 | estimeret |
| 1967 | 12.999 | estimeret |
| 1968 | 14.689 | estimeret |
| 1969 | 16.598 | estimeret |
| 1970 | 18.756 | estimeret |
| 1971 | 19.541 | Danmarks Statistik |
| 1972 | 21.540 | Danmarks Statistik |
| 1973 | 23.796 | Danmarks Statistik |
| 1974 | 25.864 | Danmarks Statistik |
| 1975 | 27.848 | Danmarks Statistik |
| 1976 | 29.161 | Danmarks Statistik |
| 1977 | 31.239 | Danmarks Statistik |
| 1978 | 32.169 | Danmarks Statistik |
| 1979 | 32.718 | Danmarks Statistik |
| 1980 | 33.128 | Danmarks Statistik |
| 1981 | 33.612 | Danmarks Statistik |
| 1982 | 33.775 | Danmarks Statistik |
| 1983 | 33.939 | Danmarks Statistik |
| 1984 | 34.330 | Danmarks Statistik |
| 1985 | 34.641 | Danmarks Statistik |
| 1986 | 34.593 | Danmarks Statistik |
| 1987 | 34.676 | Danmarks Statistik |
| 1988 | 34.687 | Danmarks Statistik |
| 1989 | 34.856 | Danmarks Statistik |
| 1990 | 35.339 | Danmarks Statistik |
| 1991 | 35.483 | Danmarks Statistik |
| 1992 | 35.676 | Danmarks Statistik |
| 1993 | 35.809 | Danmarks Statistik |
| 1994 | 36.089 | Danmarks Statistik |
| 1995 | 36.081 | Danmarks Statistik |
| 1996 | 36.359 | Danmarks Statistik |
| 1997 | 36.868 | Danmarks Statistik |
| 1998 | 37.293 | Danmarks Statistik |
| 1999 | 37.485 | Danmarks Statistik |
| 2000 | 37.733 | Danmarks Statistik |
| 2001 | 37.967 | Danmarks Statistik |
| 2002 | 38.176 | Danmarks Statistik |
| 2003 | 38.464 | Danmarks Statistik |
| 2004 | 38.585 | Danmarks Statistik |
| 2005 | 39.267 | Danmarks Statistik |
| 2006 | 39.948 | Danmarks Statistik |

# Footnotes

Tier er et engelsk begreb, som ofte anvendes i sammenhæng med CO2-opgørelse. Tier kan bedst oversættes som lag, som er trinvis opstigende. Tier-niveauerne beskriver detaljeringsgraden .

Dette omhandler konvertering af landbrugsareal til vådområder, skov, parker, samt plantning af vejtræer mm. Rambøll anser dette for at være et minimalt bidrag, samt at aktiviteterne allerede er iværksat og bør derfor ikke medregnes i CO2-kortlægningen. Fremtidige omlægninger kan dog medtages som et virkemiddel.

Se mere om Transportvaneundersøgelsen her:

http://www.dtu.dk/centre/modelCenter/TU.aspx