# Forudsætninger 2008

CO2 emissionsfaktor for el 2008 er:

0,000475 ton CO2 pr. kWh

Tallet er fra VEKS’s Miljødeklaration. CO2-emissionen for el er 0,500 kg/kWh. Dette tal er ganget med 0,95 for at korrigere for transmissionstab. Tallet er således inklusiv transmissionstab, men uden distrubutionstab. Dette er valgt,  så denne opgørelse stemmer overens med KL’s CO2-beregner, som ikke medregner distributionstab.

CO2 emissionsfaktor for varme 2008 er:

0,000123 g CO2 pr. kWh varme

Tallet er fra VEKS Miljødeklaration. CO2-emissionen for varme leveret til forbrugere hos Albertslund Kommunale Værker opgives til 34,08 kg/GJ, hvilket ganges med 3,6 for at få tallet i g/kWh.

CO2 emissionsfaktor for olie er:

Emissionsfaktor: 74 kg/GJ

Energiindhold: 35,9 MJ/l

Og er derfor 0,00266 ton pr. l.

CO2 emissionsfaktor for Naturgas er:

Emissionsfaktor: 56,78 kg/GJ

Energiindhold:39,6 MJ/m3

Og er derfor 0,00225 ton CO2 pr. m3.

CO2 emissionsfaktor for Dieselolie er:

0,00265 ton CO2 pr. L

CO2 emissionsfaktor for benzin er:

0,0024 ton CO2 pr. l

Gennemsnitsværdier for CO2-emissionsfaktorer 2007 og 2008:

Varme: 0,000129 ton CO2 pr. kWh varme

El: 0,000532 ton CO2 pr. kWh el