## ENERGIBESPARENDE TILTAG 2010

## KOMMUNALE BYGNINGER

Ændringer for de kommunale bygninger

I efteråret 2010 blev de 3 nye daginstitutioner Sydstjernen, Toftekær og Ved Vejen indviet og brugerne flyttede ind i oktober, november og december. De nye institutioner er bygget som lavenergi klasse 1 og passivhusbyggeri og erstatter 7 institutioner, der var utidsvarende bygningsmæssigt og energimæssigt.

Energibesparende tiltag i 2010

Renovering af Stjernen

I efteråret 2010 renoverede Albertslund Kommune SFO Stjernen ved Herstedvester skole.

Renovering af Stjernen omfattede udskiftning af vinduer og døre, efterisolering af loft og fundamenter samt ændring af indbyggede varmerør i facaden til indvendige rørføringer, hvilket vil mindske varmetabet. Stjernen har også inden for det sidste år fået nyt ventilationsanlæg med bedre genvinding af varmen og bevægelsesfølere til styring af belysningsanlægget. Tilsvarende renovering foretages i øjeblikket af den tidligere SFO Røde Port, hvor Søndergårdsskolen inden længe flytter ind.

Tagrenovering af Storagergård

Storagergård fik i 2004 og 2007 udskiftet og efterisoleret tagene på henholdsvis nord- og vestlængen. I efteråret 2010 blev taget på hovedhuset og sydlængen udskiftet og efterisoleret. Desuden er vand- og varmerør i skunke efterset og udskiftet og isoleret, hvor dette var nødvendigt.

Renovering af mellembygning på rådhuset

I efteråret 2010 blev mellembygningen på rådhuset renoveret. Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer i hele mellembygningen, etablering af radiatorvarme i forhallen, renovering af kommunalbestyrelsessalen med installering af ny IT til digitale kommunalbestyrelsesmøder, samt etablering af LED-belysning i kommunalbestyrelsessalen og i forhallen, hvor der også er etableret dagslysstyring af lyset.

I 2007 blev Blok A, B og C på rådhuset renoveret. Vinduer blev udskiftet til lavenergiruder, brystninger blev efterisoleret og ventilationsprincippet blev ændret fra almindelig mekanisk opblanding til ventilation, hvor luften tages ind gennem facaden og udsugningen styres via temperatur og CO2-følere.

Renovering af baderum i hallerne ved Hyldagerskolen

I sommeren 2010 er baderummene i hallerne ved Hyldagerskolen blevet renoveret. Renoveringen har omfattet istandsættelse af de meget nedslidte badefaciliteter. Desuden er loftet blevet efterisoleret.

Renovering af tag hos Hjemmeplejen

I efteråret 2010 er hjemmeplejens tag blevet renoveret og efterisoleret.

Renovering af MusikTeatret

I sommeren og efteråret 2010 blev MusikTeatrets tag og facader renoveret og efterisoleret og der er etableret et nyt ventilationsanlæg til den store sal.

Udskiftning af hyldebelysning på Hovedbiblioteket

I efteråret 2010 er hyldebelysningen på hovedbiblioteket udskiftet fra lysstofrør til LED. Udskiftningen af hyldebelysningen ventes at halvere forbruget af el til hyldebelysning.

Lysstyring på gangarealer på Herstedøster og Herstedvester Skole

Der er etableret lysstyring på gangarealer på Herstedøster - og Herstedvester Skole.

Div. Mindre efterisoleringsarbejder som følge af energimærkning

Der er gennemført en række mindre efterisoleringsarbejder. På Birkelundgård er loftskunke i hovedbygningen blevet efterisoleret. I Damgårdshave er krybbekælderen blevet efterisoleret. I Toftekærhallen og Bakkehuset er loftrummet blevet efterisoleret.

## Varme

Det totale reelle varmeforbrug for de kommunale bygninger er steget med 17,9%. Stigningen skyldes de kolde vintermåneder i januar, februar, marts og december i 2010.

Det totale graddagskorrigerede varmeforbrug for de kommunale bygninger er steget med 0,4%. Stigningen skyldes en mindre stigning i varmeforbruget på skoler, og større stigninger i varmeforbruget kultur- og administrationsbygninger.

El

Det totale elforbrug i de kommunale bygninger er faldet med 1,3%. Faldet skyldes et fald i elforbruget på idrætsområdet, administrationsbygninger, daginstitutioner og kulturområdet.

For nærmere forklaringer til fald og stigninger i forbrug på bygningsniveau henvises til Albertslund Kommunes grønne regnskab, der offentliggøres d. 1. juni 2011 og herefter vil være tilgængeligt på http://groentregnskab.albertslund.dk

## CO2

Ved en sammenligning af CO2-udslippet for kommunale bygninger i årene 2009 og 2010 er der en stigning i CO2-udslippet på 24 ton CO2, svarende til en stigning på 0,3 %.

## KOMMUNAL TRANSPORT

I 2010 er CO2-udledningen for kommunal kørsel 546 ton CO2. Dette er en stigning på 129 ton i forhold til 2009 og svarer til en stigning på 31 %. Stigningen skyldes øget tankning til snerydning.

## ALBERTSLUND KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Sammenlignes CO2-udslippet for bygninger og biler i 2009 og 2010 ses det at der er en stigning i CO2-udledningen på 173 ton CO2, svarende til 1,7 %. Albertslund kommune lever derfor ikke op til forpligtigelsen om at reducere CO2-udslippet med 2 % om året på bygninger og biler.

| Sammenligning 2009-2010 | 2009 | 2010 | Diff. | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kommunale bygninger | 8.413 | 8.437 | +24 | +0,3 |
| Kommunale biler | 417 | 546 | +129 | +31 |
| I alt | 8.830 | 8.983 | +153 | +1,7 |